## Slide 1: 基于RISC-V架构的轻量级嵌入式安全保护系统
报告人：常伯符
指导老师：熊昊

## Slide 2: 目录
课题背景及研究的目的和意义
研究现状及分析
主要研究内容及研究方案
进度安排及预期目标
已具备和所需的条件和经费
预计困难及解决方案

## Slide 3: 课题背景及研究的目的和意义

## Slide 4: 课题背景
物联网时代
  超过198亿台IoT设备入网
  大量资源受限设备暴露在复杂环境中
RISC-V
  开源性、模块化、轻量级、免版税
  多种安全特性
面临挑战
  PMP配置错误
  固件篡改
  侧信道攻击
  中低端MCU实证研究匮乏

## Slide 5: 研究的目的与意义
研究动机
研究重点在高性能处理器，适于IoT设备的中低端MCU平台的研究较少
安全与性能的平衡问题：软件实现与硬件优化
新型威胁：侧信道、量子电脑等
研究意义
填补中低端MCU安防研究的空白
促进自主可控物联网安全生态发展
理论-实践闭环，提升个人能力

## Slide 6: 研究现状及分析

## Slide 7: 研究现状及分析
RISC-V安全特性
特权体系结构与隔离机制
PMP（物理内存保护）
密码学算法与硬件加密
AES
Crypto扩展
侧信道攻击与防护技术
RISC-V助力现代处理器侧信道防护的研究
掩码技术破坏统计学特征
后量子密码学
Ascon
通用的常规侧信道漏洞检测方案
传统公钥密码学的弱点
SLH-DSA（无状态散列数字签名算法）

## Slide 8: 主要研究内容及研究方案

## Slide 9: 开发板选择
最终选择：中移CM32M433R-START开发板
采用芯来科技Nuclei N308内核
  144MHz
  RISC-V架构
  支持M/U特权模式、PMP
内置密码算法硬件加速引擎（SAC）
  支持AES、SHA、MD5、SM4等算法
内置真随机数发生器（TRNG）
开源的技术文档、工具链、示例项目代码

## Slide 10: 研究内容与研究方案
对称加密算法研究与技术对比
基于SAC实现硬件AES-128
基于tiny-AES-c库实现软件AES-128
后量子签名技术应用与固件完整性校验
基于SLH-DSA的C语言开源库实现
利用SAC实现硬件哈希加速
侧信道防护优化
使能TRNG产生随机数
将掩码与AES明文、密钥、Ascon寄存器在传递前后异或
基于ascon-c库和DMA优化实现Ascon-128a
量化对比三种实现的性能指标
Bootloader：安全启动流程验证
引入SLH-DSA作为数字签名验证算法
使用掩码盲化SLH-DSA的私钥种子
使用TVLA对功耗做测试验证防护成果

## Slide 11: 进度安排及预期目标

## Slide 12: 项目甘特图

## Slide 13: 已具备和所需的条件和经费

## Slide 14: 已具备和所需的条件和经费
实验室条件和经费保障
设备：直流电源、数字万用表、数字示波器、焊台等
已具备的条件：CM32M433R开发板一块、杜邦线若干
香港城市大学青岛研究院承诺提供经费保障
所需条件和经费
目前暂无急需的条件或经费
可能需要：低阻分流电阻、差分电流探头、备用的CM32M433R开发板

## Slide 15: 预计困难及解决方案

## Slide 16: 预计困难及解决方案
官方文档缺失
充分利用SDK文件
替换官方设置
SAC模块配置复杂
分步调试
监视寄存器状态
硬件资源受限
指标测定方法理想化
先确保各模块功能正确
条件不允许则转为定性分析
SLH-DSA性能低
系统集成潜在困难
充分利用DMA
降低加密算法的性能
优化哈希计算、DMA缓解CPU压力
无法进一步优化则换为简单的SHA签名/认证
严格对照寄存器地址
无法解决则放弃集成，先确保子模块成功

## Slide 17: 感谢！
电话：+86 13976246251
邮箱：citcra@foxmail.com